## Slide 1
Производство трансформаторных подстанций и электрооборудования различного назначения 0,4-10кВ

## Slide 2
• Городские сети
• Промышленные предприятия
• Нефтяная и газовая добыча и переработка
• Генерация
• Сетевые компании
Низкое напряжение до 1000В
• ГРЩ
• РУНН
• ШРНН
• ВРУ
• ПР
• ШРС
• Я5000
• ЯУО
• АВР
Области применения:
Наши преимущества:
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
• Разработка индивидуальных решений
• Минимальные сроки производства и монтажа
• Надежность конструкции
• Контроль качества
• Адаптация под любую строительную часть
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Среднее напряжение 6-10кВ
• КТП
• БКТП
• СТП
• КРУ
• ЯКНО
• КСО

## Slide 3: НКУ для жилых домов Низковольтные комплектные устройства
ЩЭ – щит этажный, для распределения электроэнергии на этаже.
ЩК – щит квартирный, для распределения электроэнергии в квартире.
Щит АВР – щит автоматического ввода резерва, для автоматического переключения от основного на резервный ввод.
ПР – Пункт распределительный, для распределения электроэнергии от ВРУ по зданию.
ЩО – щит освещения, для питания осветительных приборов.
ЩАО – щит аварийного освещения, для питания аварийных осветительных приборов.

## Slide 4: ВРУ 0,4кВ Вводно-распределительные устройства
Вводно-распределительные устройства обеспечат защиту от коротких замыканий, перегрузок и утечек в сетях с номинальным напряжением до 380 B, частотой 50 Гц с глухoзаземленной нeйтрaлью. Используются для ввода, учета и распределения электроэнергии, для нечастых оперативных коммуникаций электрических цепей.
ВРУ комплектуются из секций одностороннего обслуживания собираются в металлических корпусах. ВРУ могут состоять из одного или нескольких шкафов напольного исполнения.
При подключении ВРУ к двум независимым источникам питания возможна сборка вводных панелей ВРУ с автоматическим выключателем в одном шкафу с перегородкой между секциями. Комплектация щита ВРУ автоматическими выключателями, счетчиками и другой аппаратурой осуществляется в зависимости от технического задания.

## Slide 5: ШРС 0,4кВ Шкаф распределительный силовой
Распределительные силовые шкафы предназначены для приема и распределения электрической энергии. Шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями ППН33 (до 160 А), ППН35 (до 250 А), ППН37 (до 400 А).
Конструктивное исполнение
Шкафы представляют собой сварную металлоконструкцию, внутри которой размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Доступ к панели обеспечен со стороны фасада через дверь. Ввод питающих кабелей и вывод проводов отходящих линий может осуществляться как сверху так и снизу. Шкаф изготоваливается в напольном исполнении.

## Slide 6: Я5000, ЯУО 0,4кВ Ящик управления двигателем и ящик управления освещением
Ящик Я5000
Предназначены для управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, работающими в продолжительном, кратковременном или повторно-кратковременном режимах.
Ящик управления освещением ЯУО.
Ящики управления освещением предназначены для автоматического, местного, ручного или дистанционного управления осветительными сетями и установками производственных зданий, сооружений, территорий любых объектов с любыми источниками света.

## Slide 7: КТП 6(10)-0,4кВ Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в металлической оболочке
Общее описание изделия. Сфера применения
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки (КТПН) номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, с силовыми трансформаторами мощностью до 1600 кВА, предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
КТПН используют для временного или постоянного электроснабжения промышленных и гражданских объектов.
В состав КТП входят:
1. элементы автоматики и защиты;
2. силовые трансформаторы;
3. распределительные устройства низкого напряжения;
4. распределительные устройства высокого напряжения;
5. различное вспомогательное оборудование (приборы, сооружения и т.д.).

## Slide 8: БКТП 6(10)-0,4кВ Бетонные комплектные трансформаторные подстанции
Общее описание изделия. Сфера применения
Комплектные трансформаторные подстанции бетонные типа БКТП мощностью от 100 кВА до 1600 кВА предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на напряжение 6(10)кВ.
В зависимости от проекта выпускаются одно, двух, четырех трансформаторные подстанции.
Состав:
1. Распределительное устройство низкого напряжения
2. Мягкая кровля
3. Железобетонный корпус
4. Железные двери
5. Распределительное устройство высокого напряжения

## Slide 9: CТП 6(10)-0,4кВ Столбовая трансформаторная подстанция СТП
Подстанции трансформаторные столбовые однофазные СТП мощностью 25, 40 и 63 кВА представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки и служат для приема электрической энергии напряжением 10 кВ или 6 кВ, её преобразования в трехфазное напряжение 0,4 кВ (380В) для трехфазных и однофазных потребителей электрической энергии в районах с умеренным климатом.
Отличительной особенностью столбовых трансформаторных подстанций, согласно п.4.2.11 ПУЭ 7-го издания, является расположение всего оборудования СТП (за исключением разъединителя) на одностоечной опоре воздушной линии на высоте, не требующей ограждения подстанции.
В список базовых составляющих СТП входит:
1. шкаф РУНН-0,4 кВ;
2. силовой трансформатор;
3. предохранитель ПКТ/предохранитель-разъединитель;
4. монтажный комплект для установки оборудования на опоре.

## Slide 10: КРУ 6(10) кВ Комплектное распределительное устройство
Распределительные устройства, состоящие из унифицированных ячеек, изготовленные на заводе, называют комплектными.
При напряжении до 35кВ, ячейки, выступающие в виде шкафов, соединяются между собой по боковым стенкам
Распределительное устройство комплектуется из отдельных шкафов, в каждом из которых размещается аппаратура одного присоединения к сборным шинам (коммутационные аппараты, высоковольтное оборудование, приборы измерения, защиты, управления и сигнализации, другие вспомогательные устройства). Шкафы соединяются между собой в соответствии с электрической схемой согласно опросному листу заказа.
Встраиваемое в шкафы КРУ оборудование определяют их вид конструктивного исполнения.
Шкаф КРУ обычно разделен на 4 части:
присоединение кабельного ввода,
выключателя на выдвижном элементе,
сборных шин,
релейной защитой.

## Slide 11: ЯКНО 6(10) кВ Ячейка карьерная наружной установки отдельностоящая
Ячейки карьерные наружной установки отдельно стоящие ЯКНО предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6 и 10 кВ (ЯКНО-6 и ЯКНО-10) промышленной частоты 50 Гц и используются для подключения питания и защиты электрооборудования мощных карьерных электропотребителей в распределительных сетях, а также для подключения наружного освещения.
Ячейка ЯКНО представляют собой сварную оболочку-корпус, выполненную из листовой стали, внутри которой размещена коммутационная аппаратура, устройства защиты и измерения.
ЯКНО изготавливается согласно опросному листу составленного для каждого заказчика индивидуально, с детальной проработкой как, основного, так и дополнительного оборудования учитывая все пожелания заказчика.
Для передвижного варианта исполнения ячейка ЯКНО устанавливается на салазки.

## Slide 12: КСО 6(10) кВ Камеры сборные одностороннего обслуживания
Камеры сборные одностороннего обслуживании серии КСО–299, КСО– 299М, КСО-398, КСО-399 (далее КСО) предназначены для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6, 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной нейтралью.
КСО применяются в составе РУ напряжением 6, 10 кВ при новом строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении.
Изготавливается в соответствии с опросным листом.

## Slide 13: ГРЩ 0,4 кВ Главный распределительный щит
Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит, через который осуществляется приём и распределение электроэнергии по зданию или какой-то его части.
Щиты ГРЩ предназначены для приёма и распределения электроэнергии (возможен также учёт) в сетях переменного тока с разделенной землёй и нейтралью (возможно подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью, тип заземления TN-C, TN-S, TN-C-S), защиты линий при перегрузках, утечек и коротких замыканиях.
В качестве ГРЩ может служить вводно-распределительное устройство или щит низшего напряжения подстанции. Главный распределительный щит содержит в себе противоаварийную автоматику (например, УЗИП, автоматические выключатели и устройства УЗО) и средства учёта электроэнергии (счётчики).

## Slide 14: ШРНН 0,4кВ Шкаф распределительный низкого напряжения
Конструкция шкафов дает возможность при проведении монтажных и наладочных работ удобно развести и подключить питающие кабели, а во время эксплуатации ШРНН выполнять работы на каждом фидере, не отключая при этом всю секцию. Данные шкафы являются аналогом TUR, ШНН.
Шкафы распределительные низкого напряжения ШРНН предназначены для комплектования распределительных устройств
С напряжением 0,4 кВ переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленнои нейтралью, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания отходящих линий.

## Slide 15: ШОСПТ Шкаф обогрева и стрелочного перевода трамвая
В прошлом году наше предприятие освоило производство шкафов обогрева и стрелочного перевода трамвая.
Успешно запущены в работу и эксплуатируются уже два комплекта шкафов для обеспечения обогрева и стрелочного перевода трамвая в г. Пермь по адресам: трамвайное кольцо ул. 1905г., г. Пермь трамвайное депо ул. Трамвайная, 3. Ген. Подряд осуществляла компания ООО «Магистральснаб», ООО CК «АТМ».
Наши шкафы отличаются следующими преимуществами:
• Степенью защиты оболочки уличного исполнения IP54.
• Полностью готовой комплектацией.
• Гарантийным сроком в 1 год.
• Полной заводской документацией.
• Качественными комплектующими.
• Качественной сборки согласно всем соответствующим нормативным документам.
• Надежностью проверенной конструкции.

## Slide 16: г. Пермь, ул. Героев Хасана 105, корпус 70 т. +7 (342) 207-30-33 info@elizdel-m.ru elizdel-m.ru